## Slide 1
Lab Book 1.0. Waveguides
Student:

## Slide 2: Instructions General
SCRIPTS
From GitHub 
  Fork the repo: cccanvas-upv/pic-upv-lab1
  Clone the repo using VSCode
Run the Jupyter Notebook:
  WAVEGUIDES_Student.ipynb
h
(height)
W (width)
Core
Cladding
W (width)
Core
Cladding
Slab
h_slab
h_core
shallow waveguide
deep waveguide

## Slide 3: Learning outcome #1 – Convergence tests DE waveguide, w = 1.2 µm, neff_TE0, wvl 1.55 µm.
deep waveguide
Paste neff_TE0 vs grid_resolution plot here
Comment results, determine above which grid value the effective index calculation does not change significantly
Si observamos la primera gráfica, vemos que el valor del índice efectivo se estabiliza para valores de grid resolution mayores a 50.
Para crear la gráfica para el caso de análisis de max_grid_scaling en vez de usar un valor de grid resolution mayor a 50, se ha optado por usar de 20, ya que para este valor se obtiene un índice efectivo equivalente al del caso de estabilidad para valores mayores a 50 en el grid resolution, y con ello tendremos un menor coste computacional. En este caso vemos que se empieza a estabilizar en valores de max_grid_scaling mayores a 1.5.
Finalmente, podemos concluir que para valores del grid resolution mayores de 50 y valores de max grid scaling mayores de 1.5 se obtienen valores estables del índice efectivo. Por lo tanto, estos serán los valores óptimos para obtener un valor de índice efectivo más cercano al real.
deep waveguide
Paste neff_TE0 vs max_grid_scaling plot here

## Slide 4: Learning outcome #2 – Width dependence Width 0.6 - 1.6 µm (step 0.1 µm) – Wavelength 1.55 µm
Comment results (neff changes this way with width, polarization behavior, etc…)
En primer lugar podemos observar que los modos 0 y 2 corresponden al modo TE0 y TE1 respectivamente, y los modos 1 y 3 a los modos TM0 y TM1 respectivamente. Adicionalmente, se puede ver que no hay un cambio de fracción de polarización pronunciado para todos los modos.
Por otro lado, para saber si un modo se propaga o no en una guía de onda, tiene que tener un índice efectivo mayor al del cladding (1.44, SiO2). En este caso, se puede apreciar que los los únicos modos que se propagan para todo el rango de anchos de guía de onda son los modos 0 y 1, mientras que el modo 2 empezará a propagarse para anchos de guía mayores a 1.3 um. Por contra, el modo 3 no se propagará para ningún ancho dentro del rango propuesto, es decir, este modo está en corte.
También se observa que el índice efectivo aumenta a medida que ensanchamos la guía de onda. Esto es debido a que el modo óptico queda mejor confinado, y al viajar una mayor fracción de luz por el núcleo (cuyo índice de refracción es más alto), el índice efectivo global del modo se incrementa.
Además, con el aumento del ancho de la guía también hay un aumento de los modos propagados ya que la luz tiene más espacio para poder albergar mayores patrones de luz permitidos.
deep waveguide
Paste plot here

## Slide 5: Learning outcome #3 – Waveguide compact model Let’s model the waveguide using a second order polynomial:
Find the second-degree polynomial coefficients and relate them with the group index and the dispersion parameter.
Comment on the results found for the TE0 and TM0 for both deep and shallow waveguides.
deep waveguide
neff_TE0 vs with the second-degree polynomial fit
& neff_TM0 vs with the second-degree polynomial fit
shallow waveguide
neff_TE0 vs with the second-degree polynomial fit
& neff_TM0 vs with the second-degree polynomial fit
slab: 150nm

## Slide 6: Learning outcome #3 – Waveguide compact model
En las guías deep, los índices de grupo son ligeramente superiores a las shallow para los dos modos. Esto se debe a que en las guías deep hay un mayor confinamiento en el núcleo ya que las paredes laterales están totalmente grabadas. Por otro lado, en ambos tipos de guía se puede observar que hay un mayor índice de grupo en los modos TE que en los TM. Esto es porque el modo TE viaja más lento debido a que tiene una mayor interacción con la geometría del núcleo, ya que tiene componente en la dirección del ancho de la guía, donde hay más cantidad de material de guía.
Respecto a la dispersión, la guía deep tiene una D más negativa que la shallow. Esto se debe a que el grabado total de las paredes laterales de la guía deep hace que aumente la dispersión geometría, y como consecuencia aumenta la dispersión. Por otra parte, la guía shallow, al tener un slab, tiene una dispersión un poco más pequeña, ya que el slab hace que parte del campo se extienda lateralmente. Como consecuencia, la variación de índice efectivo se suaviza con la longitud de onda.

## Slide 7: Learning outcome #4 – Bend waveguide radius vs. loss – deep Find neff_TE0 for wvl 1.55 µm, width 1.0 µm for R=25,50,75,100, 125,150 µm
Comment results, which is the safe radius, consider safe means less than 0.1 dB/90º.
deep waveguide
Paste dB/90º neff_TE0 & neff_TM0 vs R

## Slide 8: Thank you